АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02 июня 2020 года   № 18

с.Ворга

Ершичский район

Смоленская область

О внесении изменений в схему теплоснабжения Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, а также ее актуализации, утвержденную постановлением от 13.04.2016 №20

Рассмотрев представление Прокуратуры Ершичского района, в целях реализации  полномочий, предусмотренных Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в схему теплоснабжения Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, а также ее актуализации, утвержденную постановлением Администрации Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 13.04.2016 №20 изменения, изложив ее в прилагаемой новой редакции.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области                                            Н.А.Парфёнова

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Администрации

Воргинского сельского поселения

Ершичского района

Смоленской области

от  13.04.2016г №  20

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции постановления от 02 июня 2020 года №18)

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Воргинского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2016-2034 годы.

- Генеральный план Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Характеристика Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

Территория Воргинского сельского поселения находится в северном направлении от центра Ершичского района – с. Ершичи. Воргинское сельское поселение входит в состав муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. Территория сельского поселения составляет  117,09 квадратных километров.

По территории поселения с севера на юг проходит автомобильная дорога областного значения Рославль - Ершичи. От центра сельского поселения с.Ворга до центра района с. Ершичи – 13км.

На территории поселения имеются предприятия, учреждения и организации: ПАО «ИТП»Ворга»; ООО «Ворга Стеклокомпозит»; СОГБУ «Воргинский психоневрологический интернат», где проживают 82 человек; МБОУ «Воргинская средняя школа» муниципального образования – Ершичский район Смоленской области; ФАП; узел связи; магазин Шумячского Райпо; два магазина и три павильона частных предпринимателей.

В состав территории поселения входит один населенный пункт: с.Ворга, он же и является административным центром поселения.

Численность населения Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 01.01.2016г. – 946  человек.

Климат на территории поселения умеренный, переходящий к континентальному. Среднегодовая температура воздуха + 4,5 - + 4,80С, средняя многолетняя зимы - - 5,80С, средняя многолетняя лета + 11,50С. Самый теплый месяц – июль, максимальная средняя июльская температура +28,90С. Самый холодный месяц – январь, максимальная средняя температура  в январе – 27,50С. Абсолютная годовая максимальная температура воздуха + 360С, минимальная -410С.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов  Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области.

В настоящее время теплоснабжение промышленных предприятий, общественной застройки и жилого сектора Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области осуществляется от индивидуальных отопительных, промышленно-отопительных  котельных.

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Общая площадь жилищного фонда 24,0 тыс. кв. м.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2020 г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2028г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилой застройки (жилой фонд | тыс. м² общ.площ. | Не отапливается централизовано от котельной | - | - |
| 2 | Объем нового строительства | тыс.м2 | 0 | не планируется | не планируется |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении  является Рославльский филиал ООО  «Смоленскрегионтеплоэнерго», предприятие эксплуатирует одну котельную по ул. Дзержинского с. Ворга Ершичского района Смоленской области.

Котельная по ул. Дзержинского осуществляет теплоснабжение СОГБУ "Воргинский ПНИ". Общая установленная мощность котельной составляет 1,0 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,9 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 373м.

| Тип объекта | Установ- ленная мощность Гкал/час | Подклю-ченная нагрузка Гкал/ч | Макси- мальный коэффи- циент загрузки | Отапли- ваемая площадь м2 | Тепловая нагрузка | вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал /час | квт |  |
|  |  |  |  |  | Отоп-ление | отоп- ление |  |
| Котельная ул.Дзержинского | 1,0 | 0,9 | 90 | 7669 | 0,430 | 500 | Природный газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВГМ-0,5-115 | 4,29/2 | 2002 | 0,058 | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| IL40/160-4/2 ЦНЛ-65/136-2/2 ЦНЛ-32/110-1,5/2 ЦНЛ-32/110-1,1/2 ВКБ-08/16-У2 | N=4кВт;n=2900об/мин N=2.2кВт; n=2900об/мин N=1,5кВт; n=2800об/мин N=1.1кВт; n=2840об/мин; N=0.8кВт; n=2910об/мин. | 1 1 2 2 2 |

На территории Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области также имеется котельная по адресу с.Ворга ул.Октябрьская, которая  осуществляет теплоснабжение МБОУ «Воргинская средняя школа» муниципального образования –Ершичский район Смоленской области (суммарная мощность 0,55 Гкал/час) и 250 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении:

| Тип объекта | Установ- ленная мощность Гкал/час | Подклю-ченная нагрузка Гкал/ч | Макси- мальный коэффи- циент загрузки | Отапли- ваемая площадь м2 | Тепловая нагрузка | вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал /час | квт |  |
|  |  |  |  |  | Отоп-ление | отоп- ление |  |
| Котельная ул.Октябрьская | 0,55 | 0,3 | 62,5 | 4000 | 0,549 | 640 | Природный газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КЧМ-7 Гном КЧМ-5-Р | 8/7 4,5/7 |  | 2014 2001 | 0,0825/96 0,0627/73 | 2 1 |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. Эл/двигатель, кВт; обороты/мин Кол-во насосов 1К 20/30, 20 м3/час 1К 16/20, 16 м3/час N=4кВт;n=2850об/мин N=5.5кВт; n=1440 об/мин 2 2 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| №п/п. | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. Дзержинского | 1,0 | в работе |
| 2 | Котельная, ул. Октябрьская | 0,55 | в работе |

Рисунок 2.1.1. Схема теплоснабжения, источника тепловой энергии ул. Дзержинского с. Ворга

Рисунок 2.1.2. Схема теплоснабжения, источника тепловой энергии ул. Октябрьская с. Ворга

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории  Воргинского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области  часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление, и часть оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Воргинского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Ершичского сельского поселения.

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системе теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.5.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная, ул. Дзержинского | 1,0 |
| Котельная, ул. Октябрьская | 0,55 |

2.5.2. Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии не имеется.

2.5.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная, ул. Дзержинского | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Котельная, ул. Октябрьская | 0,55 | 0,3 | 0,3 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП) | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Max произво-дительность установки, кВт |
| Котельная ул. Дзержинского | Сетевые насосы ЦО и ГВС | IL40/160-4/2 ЦНЛ-65/136-2/2 ЦНЛ-32/110-1,5/2 ЦНЛ-32/110-1,1/2 ВКБ-08/16-У2 | 4 кВт 2,2 кВт 1,5 КВт 1,1кВт 0,8кВт |
| Котельная ул. Октябрьская | Сетевые насосы ЦО и ГВС | 1К 20/30, 20 м3/час 1К 16/20, 16 м3/час | 4 кВт 5,5кВт |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения не предоставлены, так как отсутствуют данные по фактическим балансам.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии по средством капитальных и текущих ремонтов.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому

перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Воргинского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Воргинском сельском поселении  Ершичского района Смоленской области будет развиваться согласно следующих мероприятий:

Котельная ул. Дзержинского:

- косметический ремонт ежегодно;

- техническое обслуживание оборудования.

Котельная ул. Октябрьская:

- косметический ремонт ежегодно;

- техническое обслуживание оборудования.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Воргинского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается  осуществлять от 2-х-контурных газовых котлов  и отопительных печей, работающими на твердом топливе (дрова).

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Воргинского сельского поселения  Ершичского района Смоленской осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы индивидуальным газовым отоплением,  негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Численность населения  в Воргинском сельского поселения  Ершичского района Смоленской области ежегодно сокращается, нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

В связи с этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления  отсутствует.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В Воргинском сельском поселении Ершичского района Смоленской области открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) не имеется.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного топлива

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование котельной | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Смоленскрегион-теплоэнерго" | Котельная ул. Дзержинского | 565,5 | 0 | 565,5 | 20,2 | 585,66 |

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) |
| --- | --- |
|  | Годовой фактический расход тыс.м³ | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции тыс.м³ |
| Котельная ул. Октябрьская | 77,7 | 77,7 |

Аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов на период, до 2034 года не планируется.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей  организации

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, имеют следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. Дзержинского | 1,0 | 0,9 |
| 2 | Котельная ул. Октябрьская | 0,55 | 0,3 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 12. Решение по  бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории муниципального образования Воргинского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области  бесхозных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

13.1. Описание решений программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Решения о газоснабжении источников тепловой энергии Воргинского сельского поселения в действующей программе газоснабжения отсутствуют.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Проблем не выявлено.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

Предложения отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.